### Пресс-релиз 	Зульц-на-Неккаре, февраль 2016

Модули расширения для 5-осевого зажима

HEINRICH KIPP WERK дополняет 5-осевой зажим KIPP kompakt модулями расширения.

С 5-осевым зажимом kompakt компания KIPP устанавливает новую планку в области обработки сложных деталей на современных 5-осевых машинах. Центральная особенность: новая физика зажима. 
Благодаря разделению зажимного и позиционирующего усилий удалось добиться значительного улучшения зажимных характеристик.

Система дополняется модулями расширения, которые обеспечивают отработку различных ситуаций, возникающих при зажатии:

- Новые опорные плиты длиной 280 мм особенно хорошо подходят для машин с маленькими рабочими столами. Короткие опорные плиты можно использовать также для зажатия больших обрабатываемых деталей. В зависимости от обрабатываемой детали их закрепляют на большом расстоянии друг от друга. Зажимные губки соединяются соответствующими соединительными и удлинительными валами.

- Две обрабатываемых детали зажимаются с помощью новых средних губок. При этом неважно, одинаковы обе обрабатываемые детали по размеру или отличаются.

- Новые губки можно использовать также для зажатия косых обрабатываемых деталей или косых разрезов. Возможен угол до +/- 4 градусов.

- С помощью муфты для крестового зажима можно соединять два 5-осевых зажима KIPP kompakt крест-накрест. При этом появляется возможность зажатия более крупных обрабатываемых деталей с четырех сторон. Обрабатываемые детали могут быть квадратными или прямоугольными.

- Новый комплект круглого зажима позволяет выполнять зажатие круглых обрабатываемых деталей диаметром от 20 до 320 мм. В комплекте используются два прижимных пальца для каждой стороны. При этом один прижимной палец выполнен с левой резьбой, а другой — с правой резьбой. Это поддерживает эффект нижней тяги.

Все зажимные губки выравниваются и закрепляются двумя винтами с потайной головкой. Таким образом обеспечивается быстрая замена гладких губок на комплект круглого зажима — и наоборот.

Количество знаков с учетом пробелов:

Заголовок:	38 знака

Текст:	 1 902 знака

Всего:	1 940 знака

HEINRICH KIPP WERK KG

Борис Королев, экспорт

Heubergstraße 2

72172 Sulz am Neckar, Германия

Телефон: 07454 793-7949

E-Mail: b.korolev@kipp.com

### Дополнительная информация и фотографии для прессы

См. www.kipp.com, регион: Германия, рубрика: новости/пресса

### Фотография

Модули расширения для 5-осевого зажима KIPP kompakt
Фотография: KIPP

|  | Файл фотографий: KIPP-5-Achs-Spanner-kompakt-Erweiterungen.jpg |
| --- | --- |